## Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa

## Číslo: 	 Počet listov: 1

Dňa: 2. júla 2010

##### p r í k a z    č. 1/2010

##### starostu obce  Nižná Myšľa

###### zo dňa 2. júla 2010

Na zabezpečenie opatrení na ochranu obyvateľstva, vykonávania  opatrení v zosuvnom území a realizácie záchranných prác v obci

vydávam tieto usmernenia

- Určenie oblastí ohrozenia v obci N. Myšľa po zosuvoch v počas povodňovej situácie v júni 2010

Na základe predbežných výsledkov z inžinierskogeologického prieskumu vykonávaného v obci Nižná Myšľa po zosuvoch svahu v časti obce v priebehu mesiaca jún 2010 bola spracovaná mapa ohrozených častí obce.

Územie obce v súlade s mapou ohrozenia rozdeľujem na tri pásma ohrozenia:

- Územie s aktívnym zosuvom .   Do tohto územia patria:

Repiská ulica s domami čísla 175,177,178,179,180,181,181,184,186, 408 a novostavba RD

Varheďná ulica s domami čísla 195,196,197,198,199 a 444

Hlboká ulica s domami čísla 188,190,192 a 196

Družstevná ulica s domami čísla 206,208,210 a 214

Obchodná ulica s domami čísla 87,107 a novostavba

Staničná ulica s číslom domu 116

- Potencionálne zosuvné územia.

Do tohto územia patria ulice Malá Nemecká, časť Veľkej Nemeckej, časť Obchodnej, Poštová, Slivková, Strmá, Družstevná, Hlboká, Staničná a časť Kopaničnej

- Neohrozené územie zosuvmi

V tejto časti sa nachádzajú všetky neuvedené ulica a časti obce Nižná Myšľa.

Mapa ohrozenia je k nahliadnutiu všetkých obyvateľov obce na obecnom úrade !

- Určenie obmedzení v jednotlivých ohrozených územiach

Na území s aktívnym zosuvom

- Túto oblasť určujem ako neobývateľnú pre všetkých obyvateľov oblasti. Po ukončení geologického prieskumu a realizácii sanačných prác bude určené, ktoré staticky nepoškodené domy budú obývateľné.

- Do tejto oblasti zakazujem vstup osôb a vjazd motorových vozidiel mimo tých, ktorí sa zúčastňujú na príprave a realizácii záchranných prác.

- V tejto oblasti zakazujem akékoľvek stavebné činnosti, stavebné zásahy a terénne úpravy  bez konzultácie s starostom obce a geológmi

- V tejto oblasti bude zrealizované odstránenie poškodených stavieb za účelom odľahčenia zosuvného územia

Na potencionálne zosuvnom  územia.

- Táto oblasť  je určená ako obývateľná, ale je potrebné dodržiavať všetkými obyvateľmi režim núdzových   opatrení, ktoré spočívajú v:

  - sledovaní vlastných stavieb a  ich okolia, či sa nerozširujú praskliny a trhliny na stenách, oporných múroch a na teréne. Pri zistení zmien hlásiť starostovi obce a geológom.

  - zabezpečení odvedenia povrchových alebo dažďových vôd do dláždených zvodov  a rigolov

  - čerpaní vody z pivníc a studní pri zistení zvýšenia hladín spodných vôd a ich odvod do dláždených zvodov a rigolov

  - príprave na evakuáciu vlastnú aj rodinných príslušníkov v prípade, ak by nastali pohyby svahu, ovplyvňujúce statiku domov.

- V tejto oblasti zakazujem akékoľvek stavebné činnosti alebo stavebné zásahy bez konzultácie s starostom obce a geológmi. Terénne  úpravy je možné vykonávať iba po konzultácii s starostom obce a geológmi.

- Odvádzanie dažďových a  iných povrchových vôd zakazujem vykonávať cez odpadové potrubia a ani voľne do terénu. Všetky musia byť odvedené do dláždených zvodov a rigolov

- V miestach zhromažďovania osôb, ako je kostol, kultúrny dom alebo škola nariaďujem vykonávať kontroly vzniku prasklín a trhlín na  stavbách  a  ich okolí dôsledne,  hlavne pred spoločenskými podujatiami. V týchto zariadeniach prikazujem spracovať podrobné evakuačné plány na maximálny počet osôb, ktoré sa podujatí zúčastňujú.

........................................................

Marián Karvanský v.r..

starosta obce - vedúci

krízového štábu  obce N.Myšľa